|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę mebli medycznych oraz sprzętu w ramach modernizacji Izby Przyjęć Chirurgiczno-Ortopedycznej

Do dnia 18 lipca 2012 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający w załączniku 2 mógłby określić wymagane ilości wyposażenia?

Odp. W załączeniu Zamawiający przedstawia modyfikację załącznika nr 2.

Zadanie nr 2

Stół zabiegowy – 3 szt.

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie od 620 mm do 1060 mm? Oferowany zakres jest koszystniejszy od wymaganego.

Odp. Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z bezstopniową regulacją oparcia pleców w zakresie 0 – 65 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego.

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Stół/wózek do zakładania gipsu

4. Czy Zamawiający dopuści stół/wózek do zakładania gipsu bez pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści stół/wózek do zakładaniu gipsu na stópkach?

Odp. Zamawiający wymaga stół/wózek do zakładania gipsu na stópkach.

6. Czy Zamawiający dopuści 5 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do zakładania gipsu z ręczną regulacją pleców w zakresie 0-65 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego.

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do zakładania gipsu bez możliwości uzyskania pozycji przechyłów wzdłużnych tj. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga?

Odp. Tak.

Wózek do przewożenia chorych – 2 szt.

9. Czy Zamawiający dopuści wózek  o szerokości całkowitej 730 mm?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

10. Czy Zamawiający dopuści wózek  o długości całkowitej 2050 mm?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

11. Czy Zamawiający dopuści wózek  z regulacją wysokości w zakresie od 55 do 95 cm?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

12. Czy Zamawiający dopuści wózek  z regulacją oparcia pleców za pomocą systemu  
samoblokującego?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

13. Czy Zamawiający wymaga wózek  wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali  nierdzewnej?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża od podłogi w zakresie od 520 do 820 mm? Oferowany zakres jest szerszy od wymaganego w SIWZ.

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem wypełnionym płytą wiórową MDF bez możliwości monitorowania pacjenta?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem bez prowadnic na kasetę RTG?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w dwie barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ.

Odp. Tak.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z leżem tapicerowanym gąbką i skajem bez uchwytów i możliwości odejmowania?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Szafka przyłóżkowa – 2 szt.

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 45 cm?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat wykonany z płyty z 
tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed 
rozlaniem się płynów?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z miejscem na butelki wewnątrz szafki?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Zadanie nr 3

Lampa zabiegowa mocowana do sufitu

22. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z zasięgiem ramion 110cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Czy  w rozumieniu punktu 11 tabeli Zamawiający dopuści lampę zabiegową o wgłębności 
oświetlenia (L1+L2) na poziomie 130cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z żywotnością źródła światła 30000h?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w której pobór mocy wynosi 30W?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Lampa zabiegowa mobilna

26. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z podstawą na 5 kółkach, w tym dwa kółka z 
hamulcem? Opcja ta zwiększa stabilność i mobilność lampy.

Odp. Tak.

27. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z zasięgiem ramion 110cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Czy w rozumieniu punktu 9 tabeli Zamawiający dopuści lampę zabiegową o wgłębności 
oświetlenia (L1+L2) na poziomie 130cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z żywotnością źródła światła 30000h?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w której pobór mocy wynosi 30W?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy zabiegowe w wersji mobilnej i sufitowej posiadające jednolitą czaszę składającą się z sześciu reflektorów po 3 diody LED, gdzie regulacja natężenia znajduje się na ramieniu przy czaszy lampy, a pobór mocy wynosi 20W? Opisane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych.

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

32. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 6 tygodni tak, by umożliwić większej liczbie oferentów zaproponowanie sprzętu?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

33. Czy Zamawiający w załączniku 2b tabela 1 i 2 dopuści do zaoferowania bezcieniowy 
reflektor z 36 źródłami światła LED?

Odp. Zamawiający w SIWZ wymaga min. 3 źródeł światła, wszystkie wartości powyżej są dopuszczone.

34. Czy Zamawiający w załączniku 2b tabela 1 i 2 dopuści do zaoferowania bezcieniowy 
reflektor z poborem mocy 50W?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

35. Czy Zamawiający w załączniku 2b tabela 2 dopuści do zaoferowania bezcieniowy 
reflektor mobilny na pojedynczym ramieniu z możliwością regulacji wysokości góra/dół i 
regulacją obrotu n<360°?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. wzoru umowy

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w dostawie przedmiotu umowy z 2% na 0,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

37. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu w § 6 pkt. b. dotyczącego obciążenie Wykonawcy z tytułu reklamacji kwoty 5% wartości umowy oraz zastąpieniem go następującym zapisem „w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy wadliwego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany tego sprzętu na nowy, pełnosprawny wolny od wad”.

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy z 2% na 0,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Nie zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

39. Prosimy o udostępnienie projektu załącznika nr 9 o którym mowa w § 5 pkt. 14.

Odp. Zamawiający udostępnia projekt załącznika nr 9.

Zamawiający przesuwa godzinę składania ofert na godz. 09:00. Otwarcie ofert godzina 09:30.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy