Kołobrzeg, dnia 17 kwietnia 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: dostawę dwóch monitorów parametrów hemodynamicznych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 17.04.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie ekwiwalentne monitor posiadający następujące parametry?

Zakres informacji

1. Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego.

2. Współpraca z dowolnym przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego.

3. Współpraca z dowolnym monitorem przyłóżkowym.

4. Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu tętniczego lub żylnego.

5. Wykorzystanie standardowego dostępu tętniczego: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy.

6. Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji.

7. Monitorowane parametry:

- ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA)

- częstość akcji serca (HR);

- zmienność akcji serca (HRV);

- rzut serca (CO), objętość minutowa serca (SV) i układowy opór naczyniowy (SVR) indeksowane i nominalne

- dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca - zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV).

8. Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji.

9. Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia.

10.Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej).

11.Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów.

12.Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora.

13.Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy).

14.Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej.

15.Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C.

16.Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach z systemem MS Windows.

17.Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 12".

18.Łatwa i szybka instalacja monitora.

19.Polskie menu i polska instrukcja obsługi.

20.Chipowe, mikroprocesorowe karty identyfikacyjne pacjenta do zapisu danych demograficznych, kompatybilne z monitorem w ilości 5 szt.

21. Uchwyt do statywu pionowego oraz do szyny ściennej.

22.Podstawka pod monitor.

23.Procedura pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do monitorowania parametrów hemodynamicznych jest rozliczana przez NFZ wg aktualnej skali TISS 28

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. Parametry pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy