Kołobrzeg, dnia 30 lipca 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa zestawu laparoskopowego 3D dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 30.07.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego zestawu laparoskopowego 3D o następujących parametrach?:

Kamera endoskopowa 3D Full HD o parametrach:

- kamera wyposażona w dwa oddzielne  przetworniki obrazu o wielkości 1/3”

- rozdzielczość kamery Full HD 1920x1080 pixeli w proporcji 16:9

- głowica kamery wyposażona w 4 podświetlane przyciski z przypisanymi funkcjami m.in. balans bieli, zoom cyfrowy, uruchomienie procesu nagrywania, uruchomienie stop-klatki (zdjęcie), rotacja obrazu o 180 stopni dająca prawidłowe pole widzenia, aktywacja funkcji stanby źródła światła, uruchomienie menu kamery z możliwością sterowania, możliwość wyboru jakości nagrywanego obrazu normalna/wysoka/niska, menu kamery umożliwiające regulację przez użytkownika takich ustawień jak jasność, kolor, szczegóły, nazwa użytkownika, ustawienia fabryczne,

- wyposażona w wyjścia z kontrolera 4x HD-SDI, 2x DVI-D, 1x S-Video

- czułość kamery 1,2 Lux

- możliwość przełączania trybów 2D/3D z przycisku na panelu sterującym urządzenia lub bezpośrednio z monitora 3D

- w zestawie okulary polaryzacyjne dla operatorów 5 szt oraz dla widzów 20 szt

- opcje menu kamery wyświetlane na ekranie monitora

- wbudowany w jednostkę sterującą kamery medyczny system archiwizacji umożliwiający wprowadzanie wszystkich danych demograficzny pacjenta oraz nadanie numeru ID, możliwość obsługi z kontrolera kamery lub podświetlanej klawiatury, możliwość przesyłania danych (sekwencji video oraz zdjęć) bezpośrednio na serwer zlokalizowany w sieci szpitalnej, archiwizowania na zintegrowanym dysku wewnętrznym o pojemności 320 GB lub podłączonym do wyjścia USB dysku przenośnym, zapis obrazów w formacie BMP lub JPEG, zapis filmów w formacie MPEG4 lub H.264, możliwość sterowania zapisem obrazów i filmów bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej

- możliwość podłączenia systemu do sieci szpitalnej

Głowica kamery ze zintegrowanym endoskopem(1 szt ze względu na brak konieczności sterylizacji używając sterylnych pokrowców jednorazowego użytku):

- głowica kamery "wszystko w jednym"  zintegrowana z endoskopem, z podwójnym przewodem do podłączenia ze źródłem światła i sterownikiem kamery o długości roboczej endoskopu 330 mm,

- kąt patrzenia endoskopu 30 stopni

- średnica endoskopu wraz z jednorazowym pokrowcem sterylnym 10 mm, hermetycznie izolującym endoskop od pacjenta, ze szkłem na końcu pokrowca redukującym odblaski,  umożliwiającym używanie zestawu bez konieczności sterylizacji,  przedłużającym żywotność sprzętu, z mechanizmem blokady i zabezpieczenia sterylnego pokrowca jednorazowego użytku przed przypadkowym zsunięciem,

- średnica światłowodu ok. 5mm połączona z przewodem sygnałowym głowicy kamery o długości ok. 4m

- długość przewodu kamery 4m

- zintegrowane elementy grzewcze zapobiegające parowaniu endoskopu

- funkcja AUTO FOCUS z obszarem ogniskowej w zakresie od 25 mm do 250 mm

- możliwość rotacji obrazu 180° optyki skośnej( 30°) za pomocą przycisku na głowicy gwarantujące prawidłowe pole widzenia

- ze względu na brak konieczności sterylizowania głowicy kamery "wszystko w jednym"  zintegrowanej z endoskopem brak kosza do sterylizacji endoskopu, w komplecie dedykowany uchwyt do przechowywania głowicy kamery z możliwością instalacji na kolumnie laparoskopowej

Medyczny monitor operacyjny LCD 2D/3D (1 szt):

- rozdzielczość Full HD 1920x1080 pikseli w obrazowaniu 2D/3D

- przekątna obrazu 32”

- wejścia sygnałowe 2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video, 1x RGB

- kąt patrzenia w pionie i poziomie 178 stopni

- aktywna matryca TFT z podświetleniem typu LCD

- wyjścia sygnałów: 2x HD-SDI, 1x S-Video, 1x DVI-D

- kontrast 1300:1

Dodatkowy monitor LCD 2D (1 szt):

- przekątna obrazu 17”

- możliwość mocowania na ruchomym ramieniu wózka, zmiana strony ustawienia monitora prawej lub lewej nawet podczas zabiegu

Źródło światła:

- moc 300 W

- rodzaj światła: ksenonowe

- żywotność żarówki ksenonowej 500 godzin z możliwością wymiany wkłady lampy xenonowej bez konieczności wzywania serwisu

- przyłącze gniazda światłowodów dedykowane do oferowanego światłowodu

- regulacja jasności: manualna za pomocą przycisków, dodatkowo kamera wyposażona w funkcje odbioru nadmiaru światła w przypadku zbyt dużej nastawy lub odwrotnie doświetlania obrazu w przypadku zbyt niskiej nastawy źródła światła

- na panelu przednim mały wyświetlacz LCD prezentujący parametry pracy urządzenia bez funkcji automatycznego dopasowania jasności ekranu do warunków otoczenia, z wyświetlaczem antyrefleksujnym

- funkcja pamięci nastaw urządzenia bez funkcji profili z uwagi na automatyczne dostosowanie jasności obrazu realizowane bezpośrednio przez kamerę 3D

- możliwość sterowania funkcją stanby bezpośrednio z głowicy kamery

Insuflator CO2

- regulacja ciśnienia insuflacji w zakresie od 1-30 mmHg z krokiem co 1mmHg

- przepływ gazu regulowany w zakresie od 1-40 l/min z krokiem co 1 l/min

- funkcja podgrzewania gazu do temperatury ciała pacjenta bez wskaźnika aktualnej temperatury

- funkcja ewakuacji gazów w przypadku przekroczenia określonego poziomu

- cyfrowe wyświetlanie parametrów zadanych i uzyskanych (ciśnienie i przepływ) dodatkowo ilość zużytego gazu podczas zabiegu z funkcją kasowania

- panel czołowy urządzenia z wyświetlaczem LCD 6,5” prezentujący komunikaty w jasny i czytelny sposób ze sterowaniem realizowanym przyciskami pod wyświetlaczem,  bez funkcji automatycznego dopasowania jasności ekranu do warunków otoczenia, z ekranem antyrefleksyjnym

Pompa ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych

- wielozadaniowa pompa laparoskopowa z możliwością pracy w trybach laparoskopa, histeroskopia, artroskopia, urologia po uprzednim zaprogramowaniu przy pomocy transpondera RFID

- maksymalne ciśnienie podawanej cieczy w trybie laparoskopia 500 mmHg

- ciśnienie ssania 700 mbar

- maksymalny przepływ przy płukaniu 3,5 l/min

- maksymalny przepływ przy ssaniu 4 l/min

- duży wyświetlacz LCD 6,5” prezentujący w jasny i czytelny sposób wszystkie parametry pracy

Całość zestawu laparoskopowego 3D z możliwością pobierania obrazu video w celu dowolnego przetwarzania go.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do oddzielnego pakietu dodatkowej kamery endoskopowej 2D Full HD?

Wymóg konieczności pracy tej kamery w funkcjonującym na bloku operacyjnym Państwa Szpitala systemie sal zintegrowanych powoduje iż musi to być konkretna jedna kamera, określonego producenta, w związku z tym pozostawienie jej w pakiecie razem z zestawem 3D, zawęża konkurencję i z góry sugeruje konkretnego Oferenta całego zestawu.

Wyłączenie kamery z pakietu i stworzenie oddzielnego, spowoduje poszerzenie kręgu potencjalnych oferentów co będzie z korzyścią dla Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy w § 5 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 2

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych:

- w wysokości 10%  wartości brutto niezrealizowanej części umowy – jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy – jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy z powodu przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi winy lub za które nie odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,4%  wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy - za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, jak również zwłoki w wykonaniu robót instalacyjnych w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy

- w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy