Kołobrzeg, dnia 17.07.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek dla pacjentów i szafek przyłóżkowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 17.07.2015 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili o wymiarach 3 x 2 cm?

Odp. Nie.

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odp. Nie.

3.Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płytą HPL?

Odp. Nie.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL?

Odp. Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów wykonanym z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm?

Odp. Nie.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów nie wyjmowanym? Wyjmowane są całe metalowe szczyty z ramy łóżka.

Odp. Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odp. Nie.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatka o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Odp. Tak, ale przy zachowaniu średnicy min. 5 mm.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta. Pragniemy dodać, iż regulacja oparcia pleców i ud za pomocą jednej dźwigni jest stosowana wyłącznie w łóżkach z firmy STOLTER i FORMED. Odpowiedź negatywna może spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu.

Odp. Tak.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi z 4 profili stalowych owalnych o wymiarze 3 x 2 cm?

Odp. Tak.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych na barierkach bocznych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi i są najbardziej wystającym elementem łóżka.

Odp. Nie.

13. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?

Odp. Nie.

Szafka przyłóżkowa

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanymi z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów, bez potrzeby zastosowania dodatkowych relingów?

Odp. Nie.

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklankę?

Odp. Tak.

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości półki na prasę 10 cm?

Odp. Tak.

17. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wnętrzem dolnej szafki podzielonym na 2 części nie wyjmowaną półką?

Odp. Nie.

18. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 910 mm ?

Odp. Tak.

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 450 mm?

Odp. Tak.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 660 x 430 mm?

Odp. Tak.

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie  800 – 1100 mm?

Odp. Nie.

22. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wnęki z boku szafki?

Odp. Nie.

Termin  realizacji

23. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodni realizacji od dnia podpisania umowy?

Odp. Nie. Zamawiający modyfikuje termin na 6 tygodni.

24.Czy Zamawiający może wyjaśnić podstawową rozbieżność w przedmiocie zamówienia dotyczącą sposobu sterowania łóżkiem? Czy ma być łóżko dla pacjenta elektryczne (Załącznik nr 1), czy też może łóżko sterowane hydraulicznie i manualnie, tak jak wynika z opisów zawartych w tabeli parametrów ?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka sterowanego hydraulicznie i manualnie – modyfikacja załącznika nr 1 w tym zakresie.

25.Czy Zamawiający może doprecyzować i wyjaśnić o jaki uchwyt uniwersalny ma znaleźć się w wyposarzeniu łóżka?

Odp. Uchwyt ma służyć głównie na worki urologiczne.

26.Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o poniższych parametrach:

- długość całkowita 2190mm

- szerokość całkowita z barierkami bocznymi 1030mm, liczona jako max. odległość od   zewnętrznej krawędzi krążków odbojowych

- 4 krążki odbojowe -poziome

- konstrukcja ramy leża zapobiegająca przesuwaniu się materaca wzdłuż i poprzek

- szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa HDPP, z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wyjmowane bez użycia narzędzi, lekkie, bez widocznych miejsc łączenia

- leże łóżka cztero-segmentowe, trzy segmenty ruchome

- leże cztero-sekcyjne, wypełnione zdejmowanymi bez użycia narzędzi panelami wykonanymi z tworzywa sztucznego HDPP, łatwymi do dezynfekcji, sztywnymi i lekkimi o grubości ok 2-3 cm

- łóżko posiadające autoregresję segmentu oparcia pleców i uda

- cztery otwory od strony wezgłowia do mocowania wieszaków, kroplówek, uchwytu na rękę,

- dwa otwory od strony  nóg do mocowania wieszaków kroplówek

- elektrycznie sterowane : segment oparcia w zakresie 0-72*, segment uda 0-32*, regulacja wysokości w zakresie 320-780mm, regulacja Trendelenburga  i anty- Trendelenburga 0-12*, wszystkie łóżka posiadają takie same regulacje elektryczne

-sterowanie funkcjami elektrycznymi z pilota i panelu centralnego zlokalizowanego na szczycie od strony nóg

- regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym

- podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 125mm z centralną, jednoczesną blokadą wszystkich czterech kół oraz systemem jazdy kierunkowej uruchamianą z dźwigni zlokalizowanych w narożach łóżka

- łóżko o konstrukcji otwartej, łatwej do dezynfekcji spełniającej wszystkie wymagania normy bezpieczeństwa PN-EN 60601-2-52

- bezpieczne obciążenie robocze 250kg

- łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytu na basen oraz kaczkę

- 25 kpl. łóżka wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, metalowe, chroniące pacjenta na całej długości, składane wzdłuż ramy leża, poniżej poziomu materaca, możliwość zdjęcia barierki bez użycia narzędzi, wykonane z profili stalowych,  owalnych o wysokości całkowitej ponad poziom leża 450mm

-  łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych

- wszystkie łóżka wyposażone w materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszytym w literę „L” z okapnikiem o grubości 14cm

-   20 szt. łóżek z wysięgnikiem z uchwytem do ręki lakierowanym proszkowo

-  możliwość wyboru 10 akcentów kolorystycznych w szczytach łóżka

Odp. Nie. W opisie w załączniku nr 1 nastąpiła omyłka pisarska, natomiast w treści parametrów oraz w załączonej modyfikacji załącznika nr 1 Zamawiający potwierdził, że wymaga łóżek hydraulicznych a nie elektrycznych.

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę boczną o parametrach:

- szafka o jednolitej budowie kontenerowej, tworzywowej, lekka składająca się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego – Zgodnie z SIWZ.

-Możliwość ustawienia szafki z prawej lub lewej strony łóżka - Zamawiający dopuszcza

-Szafka o wymiarach całkowitych: szerokość 480mm, głębokość 480mm wysokość 825mm - Zamawiający dopuszcza.

- Blat szafki wykonany z tworzywa– Zgodnie z SIWZ.

-  Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki - Zamawiający dopuszcza

-  Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki - Zamawiający dopuszcza

- Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat boczny np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. – Zgodnie z SIWZ.

- Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy minimum 50mm, w tym minimum dwa z blokadą. - Zamawiający dopuszcza.

- Szafka odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV, działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości – Zgodnie z SIWZ..

Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 213,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak.

29.Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od oczekiwanego?

Odp. Tak.

30.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 430 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak.

31.Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Tak, zgodnie z odp. Na pyt. 23

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy