Załącznik nr 5

Zakres prac pomieszczenia wentylatorni  na niskim parterze w budynku diagnostyczno-zabiegowym

w ramach adaptacji na tymczasową szatnię Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

- demontaż istniejących urządzeń wentylacyjnych, szaf zasilających, kanałów wentylacyjnych – urządzenia należy zdemontować pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, wywieść na złomowisko a środki uzyskane z tego tytułu przekazać na konto Zamawiającego

- demontaż ścianek działowych

- demontaż instalacji elektrycznych

- wykucie otworów drzwiowych pod nową stolarkę drzwiową 2 kpl

- demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicą 1 kpl obróbka otworu drzwiowego pod przyszłą

stolarkę drzwiową /ustalić z zamawiającym/

- zamurowanie otworów po kanałach wentylacyjnych i przekuciach w ścianach, posadzkach

- postawienie nowej ścianki działowej na stelażu z płyt kartonowo - gipsowej

- położenie nowej instalacji elektrycznej pod lampy oświetleniowe, gniazda elektryczne,   nowe zabezpieczenie bezpiecznikowe w skrzynce na potrzeby pomieszczenia 1 kpl, /długość   przewodów instalacji elektrycznej ok. 70m/

- wykonanie instalacji wod- kan do podłączenia dwóch sztuk umywalek

- naprawa częściowa uszkodzonej posadzki z wylaniem nowej pod wykładzinę zgrzewalną   powierzchnia posadzki ok. 77,40 m2

- malowanie grzejników z zaworami centralnego ogrzewania w ilości 2 sztuk

- tynkowanie bruzd po instalacjach

- tynkowanie, gipsowanie ścian i sufitów, malowanie pomieszczenia  / pow. sufitu 77,40 m2, pow.   ścian ok. 97,79 m2 /, kolor do uzgodnienia z zamawiającym

- montaż dwóch sztuk umywalek, baterii umywalkowych, maskownic pod umywalką, fartucha z   glazury o pow. ok. 2,40 m2 z wklejonym lustrem o wymiarach ok. 80cm x 60cm sztuk 2

- montaż wykładziny zgrzewalnej z wywinięciem cokołu na ścianę o pow. 81,20 m2 kolor do   uzgodnienia z zamawiającym

- montaż opraw sufitowych 4x18 z kloszem rastrowym metalowym  lub z szybą mleczną w ilości 12   sztuk, wyłączników, gniazdek /oświetlenie należy rozbić na dwa wyłączniki podwójne / kolor   osprzętu do uzgodnienia z zamawiającym

- montaż nawiewników higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej PCV  w ilości 3 sztuk

- zamontowanie drzwi do pomieszczenia wentylatorni o wym. 100 x 200 o klasie odporności ogniowej EI60 wraz z wykuciem otworu w miejscu wskazanym w części graficznej oraz do pomieszczenia szatni drzwi przekazane przez Zamawiającego o wymiarach 100 x 200.

- wywóz nieczystości

Uwaga !

Należy przewidzieć prace nieprzewidziane, które trudno jest określić a mogą wystąpić podczas

realizacji zadania.