Kołobrzeg, dnia  06 listopada 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej

przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015

Zakup realizowany na podstawie wyboru oferty szpitala, jako realizatora w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015.

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015 dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:

Zadanie nr 1 – Elektrokardiograf.

Zadanie nr 2 – Pulsoksymetr.

Zadanie nr 3 – Zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  1  zamówienia obejmującego  dostawę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Termin realizacji:

2 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 
12 listopada 2015 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Izabela Kułakowska tel. 94 35 30 262, e-mail: Izabela.Kulakowska@szpital.kolobrzeg.pl.

Załącznik nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

# Zadanie nr 1

# Przedmiot zamówienia: Elektrokardiograf

Producent / Firma:					Typ:

Wersja konstrukcyjna z roku : 				Rok produkcji :  2015

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | rejestracja 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | praca w trybie Auto lub Manual | Tak |  |
|  | kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu | Tak |  |
|  | czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
|  | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
|  | regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) | Tak |  |
|  | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 | Tak |  |
|  | możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |
|  | proste zakładanie papieru (Easy load) | Tak |  |
|  | prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak |  |
|  | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
|  | łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |
|  | baza pacjentów i badań (do 1000 pacjentów i 1000 badań) | Tak |  |
|  | automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) | Tak |  |
|  | wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
|  | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Tak |  |
|  | przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  |
|  | filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii | Tak |  |
|  | detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
|  | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |
|  | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat | Tak |  |
|  | Przetwornik A/C 12 bit | Tak |  |
|  | przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN | Tak |  |
|  | współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG | Tak |  |
|  | wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki | Tak |  |
|  | interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB) | Tak |  |
|  | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
|  | sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| Standardowe wyposażenie |
|  | Elektrody przyssawkowe EPP dla dorosłych 6 sztuk | Tak |  |
|  | Elektrody klipsowe EKK dla dorosłych 4 sztuki | Tak |  |
|  | kabel pacjenta KEKG 30 | Tak |  |
|  | żel EKG 250g | Tak |  |
|  | papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka | Tak |  |
|  | kabel zasilający | Tak |  |

# Zadanie nr 2

# Przedmiot zamówienia: Pulsoksymetr

Producent / Firma:					Typ:

Wersja konstrukcyjna z roku : 				Rok produkcji :  2015

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zintegrowany czujnik dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 2 | pomiar SpO2 i pulsu | Tak |  |
| 3 | Wyraźne i czytelne cyfrowe wyświetlacze LED | Tak |  |
| 4 | 3-kolorowy wskaźnik perfuzji | Tak |  |
| 5 | nie zawiera lateksu i ołowiu | Tak |  |
| 6 | zasilanie bateryjne 2 baterie alkaliczne typu AAA umożliwiające min.5000 pojedynczych pomiarów i min. 30 godzin ciągłej pracy | Tak |  |
| 7 | Wytrzymały, odporny na wstrząsy w bryzgoodpornej obudowie | Tak |  |
| 8 | Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, dokładność ±2 cyfry, 70 – 100 % | Tak |  |
| 9 | Zakres pomiaru częstości pulsu: od 40 do 240 bpm, dokładność ±3 cyfry, | Tak |  |
| 10 | Długość fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) | Tak |  |
| 11 | Temperatura pracy: od -5° do +40 °C | Tak |  |
| 12 | Dopuszczalne warunki pracy w wilgotności pracy: od 10 do 90% bez kondensacji | Tak |  |
| 17 | Maksymalne dopuszczalne wymiary: 100 x 50 x 50 mm | Tak |  |
| 18 | Waga: maks. 100 g | Tak |  |

# Zadanie nr 3

# Przedmiot zamówienia: Zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego

Producent / Firma:					Typ:

Wersja konstrukcyjna z roku : 				Rok produkcji :  2015

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z 3 rejestratorów i oprogramowania | Tak |  |
| 2 | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
| 3 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz średniego | Tak |  |
| 4 | Pomiar częstości rytmu | Tak |  |
| 5 | Możliwość podziału okresu badań na min.5 podokresów | Tak |  |
| 6 | Możliwość programowania cykli pomiarowych | Tak |  |
| 7 | Czas rejestracji do 500 badań | Tak |  |
| 8 | Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera | Tak |  |
| 9 | Pomiar na żądanie | Tak |  |
| 10 | Wyświetlacz alfanumeryczny | Tak |  |
| 11 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak |  |
| 12 | Możliwość wyświetlania na ekranie zmierzonych wartości | Tak |  |
| 13 | Współpraca z komputerem klasy PC poprzez port USB | Tak |  |
| 14 | Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru | Tak |  |
| 15 | Kabel łączący komputer z rejestratorem w zestawie | Tak |  |
|  | Parametry programu |
| 16 | Wbudowana baza danych pacjentów i badań |  |  |
| 17 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli | Tak |  |
| 18 | Automatyczna eliminacja błędnych pomiarów | Tak |  |
| 19 | Możliwość wprowadzenia uwag | Tak |  |
| 20 | Prezentacja wyników pomiarów w formie wykresów | Tak |  |
| 21 | Prezentacja histogramów ciśnienia skurczowego rozkurczowego oraz HR | Tak |  |
| 22 | Zaznaczanie na wykresie wartości progowych oddzielnie dla każdego podokresu | Tak |  |
| 23 | Obliczenie procentu pomiarów przekraczających wartości progowe dla całości badania i poszczególnych podokresów | Tak |  |
| 24 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie i minimalne dla całości badania jak i dla każdego podokresu | Tak |  |
| 25 | Funkcja eksportu danych | Tak |  |
| 26 | Możliwość archiwizacji danych | Tak |  |
| 27 | Możliwość konfiguracji parametrów pomiarowych | Tak |  |
| 28 | Możliwość konfiguracji raportu | Tak |  |
| 29 | Możliwość tworzenia raportów w postaci plików PDF | Tak |  |
| 30 | Funkcja przesyłania raportów za pomocą poczty elektronicznej | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………..

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015 dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:

Zadanie nr 1 – Elektrokardiograf.

Zadanie nr 2 – Pulsoksymetr.

Zadanie nr 3 – Zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zapytania zostały zawarte w załączniku nr 1.

Zakup realizowany na podstawie wyboru oferty szpitala, jako realizatora w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015.

Zadanie nr 1

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zadanie nr 2

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zadanie nr 3

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Okres gwarancji

Gwarancja min. 24 m-ce …………

Dostawa urządzenia  do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki płatności:

Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po dostawie zestawu i sporządzeniu protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Parametry – załącznik nr 1 + folder przedstawiający oferowany sprzęt

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 3

- Warunki gwarancyjne i serwisowe – załącznik nr 4

- Wypełniony i zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5

- Formularz cenowy – załącznik nr 6

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Folder/katalog przedstawiający oferowany sprzęt

- Aktualna polisa OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  zamówień obejmujących  dostawę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej dostawy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

### WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/przedmiot zamówienia/

| Warunki serwisu: | Gwarancyjnego | Pogwarancyjnego |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji (w latach/ miesiącach) licząc od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia | Min. 24 m-ce |  |
| Czas przystąpienia do naprawy w miejscu, w którym rzecz się znajduje (w godz.) |  |  |
| Czas wykonania naprawy od chwili zgłoszenia (w dniach) |  |  |
| Adresy i tel/fax punktów serwisowych |  |  |
| Orientacyjna liczba pracowników serwisu |  |  |
| Magazyn części zamiennych |  |  |
| Przyczyny utraty gwarancji |  |  |
| Produkcja części zamiennych |  |  |
| Warunki pogwarancyjne: Czas reakcji serwisu Wartość jednostkowa przeglądu okresowego wykonywanego zgodnie z zaleceniami producenta Wartość stawki godzinowej pracy serwisu Jednostkowy koszt dojazdu serwisu Ubezpieczenie aparatury w okresie gwarancji od zdarzeń nieobjętych gwarancją Wydłużenie okresu gwarancji |  | ………. h ………. zł ………. zł ………. zł ……….. (TAK/NIE) ………… zł/12 m-cy ………… zł/24 m-ce |
| Inne warunki | Po 2-krotnej naprawie tego samego podzespołu – Wykonawca wymieni go na nowy na żądanie Zamawiającego. Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni je na nowe. |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

Uwaga! podane powyżej kursywą cyfry stanowią minimalne wymagania Zamawiającego – Wykonawca wypełni wszystkie wiersze proponując swoje warunki

W drugiej kolumnie pola wypełnione oznaczają warunki, jakich Zamawiający żąda, aby były zagwarantowane.

Do oferty należy dołączyć Szczegółowe warunki gwarancji, zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik nr 5

UMOWA Nr  …./SM/2015

zawarta w dniu ………2015 roku pomiędzy

Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006438, NIP 671-10-30-263 REGON 000311496,

który reprezentuje:

p.o. Dyrektora – Grzegorz Sosna

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

............................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......., wysokość kapitału zakładowego ......., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ....... zł i kapitału wpłaconego ...... zł,  NIP .........., REGON ............... reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

##### zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko)..............., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............. z siedzibą w ............ przy ulicy ..................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .........., REGON ........, działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika .........., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ........ przez ..........(imię i nazwisko)

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania w związku z podstawą do zastosowania art. 4 pkt. 8 (Prawo  zamówień publicznych z dnia  29.01.2004r Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

Zakup realizowany na podstawie wyboru oferty szpitala, jako realizatora w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015 dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:

- Zadanie nr 1 – Elektrokardiograf.

- Zadanie nr 2 – Pulsoksymetr.

- Zadanie nr 3 – Zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie.

- Przekazanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: …… zł netto + podatek VAT = ……….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………..).

- Ceny jednostkowe zostały określone w załączniku nr 2 do umowy.

- Wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka, itp.) ponosi Wykonawca.

§ 3

Termin wykonania umowy – do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

§ 4

### Termin i warunki płatności:

- Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy w terminie: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dostawie przedmiotu umowy oraz podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.

- Płatność zostanie dokonana w PLN przelewem na konto Wykonawcy.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, tj. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy za rok poprzedni.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone urządzenia będą nowe 
i wolne od wad.

- Termin gwarancji będzie wynosił …. (min. 24) miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy, przeglądy serwisowe 
i konserwacje na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń przez Zamawiającego wynosi max. 72  godziny.

- W przypadku dostawy wadliwego urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowe. W przeciwnym razie przedmiot umowy zostanie  zwrócony bez dokonania  zapłaty.

- Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu reklamowanej części lub całego urządzenia) ponosi Wykonawca.

- Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni.

- Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni je na nowe.

- Po 2-krotnej naprawie tego samego podzespołu – Wykonawca wymieni go na nowy na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje produkcję i dostarczanie wszelkiego rodzaju akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych, niezbędnych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, przez okres 10 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku wycofania ze sprzedaży wymienionych w ust. 9 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy na urządzenie o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzoną działalnością, która jest przedmiotem niniejszej umowy.

§ 6

- Kary umowne:

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku dostarczenia przedmiotu wadliwego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru wolnego od wad, przy czym zwłoka rozumiana jest w tym przypadku jako każda zawiniona przez Wykonawcę lub osoby którym powierzył realizację przedmiotu umowy, dostawę towarów po terminie wskazanym w niniejszej umowie,

3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości umowy,

4) w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 4 ust. 3.

- W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust.1 nie pokrywają szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, tj. 
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia podstaw do odstąpienia, w przypadku:

- zmiany ceny niezgodnie z umową,

- naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,

- w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy w terminie określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania,

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku zaistnienia tej okoliczności wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

- Wszelkie różnice poglądów lub spory, strony zobowiązują się załatwić w drodze polubownych negocjacji.

- Jeśli próba pojednania stron nie powiedzie się, spór zostaje ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 10

  - Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Tadeusz Sowiński.

  - Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy jest Pan ………………..

§ 11

Osobami upoważnionymi do wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową (w tym 
w sprawach finansowych) są osoby wymienione w nagłówku umowy.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY