Kołobrzeg, dnia  07 grudnia  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 30 000 euro na:

Usługa – przegląd instalacji solarnej w  Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Określenie trybu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie, którego wartość nie przekracza 30 000 euro.

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia: Usługa – przegląd instalacji solarnej w  Regionalnym Szpitalu 
w Kołobrzegu – załącznik nr 2.

Kod CPV:

09.33.11.00-9

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany, zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC.

Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego.

###### Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, tj.: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu 
o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy zakładu za rok poprzedni.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych prac z należytą starannością 
i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zakończonego protokołem.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Termin realizacji:

48 m-cy

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 19 grudnia 2016 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Izabela Kułakowska tel. 94 35 30 262, e-mail: Izabela.Kulakowska@szpital.kolobrzeg.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Usługa – przegląd instalacji solarnej w  Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu – załącznik nr 2.

Wartość zamówienia:

cena netto..........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin wykonania zamówienia:

48 m-cy

Warunki płatności:

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zakończonego protokołem.

Oświadczamy, że:

- posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia – do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – załącznik nr 1.

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Zakres serwisu – załącznik nr 2.

- Wzór umowy – parafowany i wypełniona preambuła, osoby do kontaktu, dane kontaktowe: telefonu, maile, itp. – załącznik nr 3.

- Polisa OC.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

Zakres przeglądu instalacji solarnej

– cztery przeglądy, jeden raz w roku w miesiącu sierpniu

- Przegląd serwisowy:

- Fizyczne oględziny kolektorów słonecznych i konstrukcji nośnych, rurociągów transportujących ciepło, otuliny;

- Pomiar i regulację ciśnienia w instalacji;

- Sprawdzenie i regulację nastaw sterowników instalacji solarnych;

- Badanie właściwości płynu solarnego (odporność na zamarzanie);

- Kontrolę naczyń przeponowych;

- Kontrolę czujników temperatury;

- Kontrolę i wymianę anod magnezowych w zbiornikach.

- Zakres przeglądu rocznego:

- Kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań.

Sprawdza się wizualnie stan płyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy                      i nalotów. Odstępstwa od normy należy sfotografować i wysłać producentowi w celu konsultacji.

- Kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych.

Należy sprawdzić stan szyby, obudowy i króćców przyłączeniowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy wykonać dokumentację zdjęciową i powiadomić Kierownika Działu Technicznego.

- Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych.

Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się z pojawieniem się zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i ponownemu napełnieniu nośnikiem ciepła.

- Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów.

W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczyć izolację płaszczem z blachy aluminiowej (dzioby ptaków)

- Kontrola zestawów montażowych.

Każdorazowo podczas corocznego przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych. W przypadku pojawienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości całej konstrukcji, należy niezwłocznie poinformować Kierownika Działu Technicznego.

- Kontrola czujników temperatury.

Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie lub poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji.

- Kontrola stanu nośnika ciepła.

Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy wykonać jedynie profesjonalnym sprzętem w postaci refraktometru, itp. W przypadku gdy temperatura zamarzania różni się od temperatury pierwotnej ujętej w projekcie, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, należy jedynie zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, należy każdorazowo go wymienić na nowy.

- W ramach serwisu zakres niezbędnych prac dodatkowo wycenionych na okres trwania umowy:

- Wymiana glikolu

- Uzupełnienie ubytków płynu solarnego

- Regulacja ustawień sterownika

- Regulacja przepływu

- Płukanie wewnętrznej instalacji

- Usuwanie nieszczelności

- Napełnianie instalacji

- Sprawdzanie i ustawianie ciśnienia w instalacji

- Zakres przeglądu raz na 3 lata

Wymiana anody magnezowej w zasobniku ciepłej wody.