Kołobrzeg, dnia  23 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: zakup zestawu do wideogastroskopii

dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia:

Zakup zestawu do wideogastroskopii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie,  w  wykonaniu  co  najmniej  2  zamówień obejmujących  dostawę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Termin realizacji:

Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 90%, termin dostawy 10% (oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów – 10, pozostałe odpowiednio mniej).

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 
30 grudnia 2016 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Izabela Kułakowska tel. 94 35 30 262, e-mail: Izabela.Kulakowska@szpital.kolobrzeg.pl

Załącznik nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

# Przedmiot zamówienia: zestaw do wideogastroskopii.

Producent / Firma:					Typ:

Wersja konstrukcyjna z roku : 				Rok produkcji :  2016

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD |  |
| 1. | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | Tak |  |  |
| 2. | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek NBI lub I-SCAN | Tak |  |  |
| 3. | Wyjścia sygnału typu, min.: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min. jeden port umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak |  |  |
| 4. | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C | Tak |  |  |
| 5. | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne | Tak |  |  |
| 6. | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | Tak |  |  |
| 7. | Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x | Tak |  |  |
| 8. | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak |  |  |
| 9. | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | Tak |  |  |
| 10. | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | Tak |  |  |
| 11. | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |  |
| 12. | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |  |
| 13. | Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |  |
| 14. | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski | Tak |  |  |
| 15. | Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB | Tak |  |  |
| 18. | Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak |  |  |
| 19. | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |  |
| 20. | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |  |
| 21. | Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |  |
| 22. | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak |  |  |
| 23. | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W | Tak |  |  |
| 24. | Temperatura barwy światła min 6000 K | Tak |  |  |
| 25. | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin | Tak |  |  |
| 26. | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | Tak |  |  |
| 27. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |  |
| 28. | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach | Tak |  |  |
| 29. | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach | Tak |  |  |
| 30. | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach | Tak |  |  |
| 31. | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |  |
| 33. | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak |  |  |
| 34. | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | Tak |  |  |
| 35. | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak |  |  |
| 36. | Pełna kompatybilność z posiadanymi wideoendoskopami serii: EG-290Kp, EG-2990K, EC-380FK2p,EC-3890FK2,ED-3490TK z możliwością korzystania ze wszystkich funkcji oferowanego procesora wizyjnego. | Tak |  |  |
| 37. | Pełna kompatybilność z oferowanymi wideogastroskopami. | Tak |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY HDTV LCD |  |
| 1. | Przekątna min 24 cale z matrycą LED lub LCD | Tak |  |  |
| 2. | Kąt widzenia min 178 stopni | Tak |  |  |
| 3. | Zewnętrzny transformator napięcia | Tak |  |  |
| 4. | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D | Tak |  |  |
| 5. | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |  |
| 6. | Matryca w standardzie min 16,7 mln kolorów | Tak |  |  |
| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI |  |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | Tak |  |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna – max 9,8 mm | Tak |  |  |
| 3. | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |  |
| 4. | Kąt obserwacji – min. 140 st. | Tak |  |  |
| 5. | System głębi ostrości min 4-100mm | Tak |  |  |
| 6. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |  |
| 7. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 4 | Tak |  |  |
| 8. | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120 | Tak |  |  |
| 9. | Długość robocza min 1050mm | Tak |  |  |
| 10. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |  |
| 11. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego | Tak |  |  |
| 12. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |  |
| 13. | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora | Tak |  |  |
| 14. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |  |
| 15. | Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer | Tak |  |  |
| 16. | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |  |
| 17. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |  |
| 18. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek lub z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych | Tak |  |  |
| 19. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |  |
| 20. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | Tak |  |  |
| 21. | Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Pracownię Endoskopii procesorami wizyjnymi serii EPK-100p | Tak |  |  |
| 22. | Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym | Tak |  |  |
| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI |  |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | Tak |  |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna – max 9,8 mm | Tak |  |  |
| 3. | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |  |
| 4. | Kąt obserwacji – min. 140 st. | Tak |  |  |
| 5. | System głębi ostrości min. 5-100mm | Tak |  |  |
| 6. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |  |
| 7. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 3 | Tak |  |  |
| 8. | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120 | Tak |  |  |
| 9. | Długość robocza min. 1050mm | Tak |  |  |
| 10. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |  |
| 11. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego | Tak |  |  |
| 12. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |  |
| 13. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |  |
| 14. | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |  |
| 15. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |  |
| 16. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek lub z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych | Tak |  |  |
| 17. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |  |
| 18. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | Tak |  |  |
| 19. | Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Pracownię Endoskopii procesorami wizyjnymi serii EPK-100p | Tak |  |  |
| 20. | Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym | Tak |  |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………..

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Zakup zestawu do wideogastroskopii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1.

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Ceny jednostkowe należy wypełnić w załączniku nr 6.

Okres gwarancji

Gwarancja min. 24 m-ce …………

Dostawa urządzeń ……. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki płatności:

Zapłata nastąpi zgodnym z wzorem umowy.

Oświadczamy, że:

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Parametry – załącznik nr 1 + folder przedstawiający oferowany sprzęt

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 3

- Warunki gwarancyjne i serwisowe – załącznik nr 4

- Wypełniony i zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5

- Formularz cenowy – załącznik nr 6

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  usług  obejmujących  dostawę w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej dostawy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

### WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/przedmiot zamówienia/

| Warunki serwisu: | Gwarancyjnego | Pogwarancyjnego |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji (w latach/ miesiącach) licząc od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia | Min. 24 m-ce |  |
| Czas przystąpienia do naprawy w miejscu, w którym rzecz się znajduje (w godz.) |  |  |
| Czas wykonania naprawy od chwili zgłoszenia (w dniach) |  |  |
| Adresy i tel/fax punktów serwisowych |  |  |
| Orientacyjna liczba pracowników serwisu |  |  |
| Magazyn części zamiennych |  |  |
| Przyczyny utraty gwarancji |  |  |
| Produkcja części zamiennych |  |  |
| Warunki pogwarancyjne: Czas reakcji serwisu Wartość jednostkowa przeglądu okresowego wykonywanego zgodnie z zaleceniami producenta Wartość stawki godzinowej pracy serwisu Jednostkowy koszt dojazdu serwisu Ubezpieczenie aparatury w okresie gwarancji od zdarzeń nieobjętych gwarancją Wydłużenie okresu gwarancji |  | ………. h ………. zł ………. zł ………. zł ……….. (TAK/NIE) ………… zł/12 m-cy ………… zł/24 m-ce |
| Inne warunki | Na czas usunięcia wady rzeczy(jeżeli okres naprawy będzie dłuższy niż 5 dni roboczych) Gwarant dostarczy Zamawiającemu rzecz zastępczą o niegorszych parametrach technicznych od wadliwej. Wszelkie koszty transportu rzeczy wadliwej oraz zastępczej obciążą Gwaranta Po 2-krotnej naprawie tego samego podzespołu – Wykonawca wymieni go na nowy na żądanie Zamawiającego. Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni je na nowe. |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

Uwaga! podane powyżej kursywą cyfry stanowią minimalne wymagania Zamawiającego – Wykonawca wypełni wszystkie wiersze proponując swoje warunki

W drugiej kolumnie pola wypełnione oznaczają warunki, jakich Zamawiający żąda, aby były zagwarantowane.

Do oferty należy dołączyć Szczegółowe warunki gwarancji, zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik nr 5

UMOWA Nr  …./SM/……

zawarta w dniu ……… roku pomiędzy

Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006438, NIP 671-10-30-263 REGON 000311496,

który reprezentuje:

Dyrektor – Tomasz Szymański

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

............................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......., wysokość kapitału zakładowego ......., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ....... zł i kapitału wpłaconego ...... zł,  NIP .........., REGON ............... reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

##### zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko)..............., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............. z siedzibą w ............ przy ulicy ..................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .........., REGON ........, działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika .........., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ........ przez ..........(imię i nazwisko)

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania w związku z podstawą do zastosowania art. 4 pkt. 8 (Prawo  zamówień publicznych z dnia  29.01.2004 r. Dz.U.2015.2164), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest Zakup zestawu do wideogastroskopii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie.

- Przekazanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy, do bezpłatnego przeszkolenia personelu, dostarczenia instrukcji w języku polskim w 2 egz. oraz wymaganych świadectw i certyfikatów.

§ 2

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: …… zł netto + podatek VAT = ……….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………..).

- Ceny jednostkowe zostały określone w załączniku nr 2 do umowy.

- Wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka, itp.) ponosi Wykonawca.

§ 3

Termin wykonania umowy – do …………….. od daty zawarcia umowy.

§ 4

### Termin i warunki płatności:

- Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy w 4 równych ratach miesięcznych płatnych w terminach 30, 60, 90 oraz 120 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę VAT po dostawie przedmiotu umowy, montażu i uruchomieniu oraz podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.

- Płatność zostanie dokonana w PLN przelewem na konto Wykonawcy.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, tj. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy za rok poprzedni.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone urządzenia będą nowe 
i wolne od wad.

- Termin gwarancji będzie wynosił …. (min. 24) miesiące liczone od dnia uruchomienia przedmiotu umowy. W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy, przeglądy serwisowe 
i konserwacje na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń przez Zamawiającego wynosi max. ….  godzin.

- W przypadku dostawy wadliwego urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowe. W przeciwnym razie przedmiot umowy zostanie  zwrócony bez dokonania  zapłaty.

- Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu reklamowanej części lub całego urządzenia) ponosi Wykonawca.

- Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni.

- Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni je na nowe.

- Po 2-krotnej naprawie tego samego podzespołu – Wykonawca wymieni go na nowy na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, na okres naprawy powyżej 5 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wstawić urządzenie zastępcze na czas naprawy urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje produkcję i dostarczanie wszelkiego rodzaju akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych, niezbędnych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, przez okres 10 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku wycofania ze sprzedaży wymienionych w ust. 10 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy na urządzenie o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzoną działalnością, która jest przedmiotem niniejszej umowy.

§ 6

- Kary umowne:

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku dostarczenia przedmiotu wadliwego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru wolnego od wad, przy czym zwłoka rozumiana jest w tym przypadku jako każda zawiniona przez Wykonawcę lub osoby którym powierzył realizację przedmiotu umowy, dostawę towarów po terminie wskazanym w niniejszej umowie,

3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy,

4) w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 4 ust. 3.

- W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust.1 nie pokrywają szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, tj. 
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia podstaw do odstąpienia, w przypadku:

- zmiany ceny niezgodnie z umową,

- naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,

- w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy w terminie określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku zaistnienia tej okoliczności wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

- Wszelkie różnice poglądów lub spory, strony zobowiązują się załatwić w drodze polubownych negocjacji.

- Jeśli próba pojednania stron nie powiedzie się, spór zostaje ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164).

§ 10

  - Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Tadeusz Sowiński.

  - Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy jest Pan ………………..

§ 11

Osobami upoważnionymi do wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową (w tym 
w sprawach finansowych) są osoby wymienione w nagłówku umowy.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY